1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пресс гидравлический одностоечный специальный усилием 630 кН модели 2328 предназначен для горячей высадки заготовок деталей.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Пресс должен соответствовать требованиям ГОСТ 7600-90.

- Нормы точности пресса согласно ГОСТ 9753-88, раздел 2.

- Ось давления штампов должна совпадать с осью главного цилиндра и выталкивателя нижнего.

2.4.	Нагрузка на подштамповую плиту пресса должна быть
равнораспределенной. Размеры основания нижней половины штампа не менее
400x400 мм.

- Толкатели штампа не должны замыкать усилие пресса на штоки выталкивателя нижнего и плунжера выталкивателя верхнего.

- Нагружение штока главного цилиндра пресса боковыми усилиями, возникающие при высадки заготовок, не допускается. Эти усилия замыкаются в самом штампе.

- Защиту гидроцилиндров и гидробака от теплового воздействия штампа и заготовки, а также пожарную безопасность при работе пресса на минеральном масле, осуществляет Заказчик.

2.8. Техническая характеристика пресса.

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 630(63) |  |
| 2. | Наибольший ход ползуна, мм | 500 |  |
| 3. | Наибольшее расстояние между столом и |  |  |
|  | ползуном, мм | 730 |  |
| 4. | Размеры стола, мм |  |  |
|  | слева - направо | 710 |  |
|  | спереди - назад | 560 |  |
| 5. | Расстояние от оси главного цилиндра до |  |  |
|  | станины (вылет), мм | 320 |  |
| № | Наименование показателей | Величина | Примечание |
| п/п |  |  |  |
| 6. | Скорости ползуна, мм/с холостого хода вниз, не менее рабочего хода, регулируемая по давлению возвратного хода, не менее | 95 40...20 180 |  |
| 7. | Наибольшее усилие выталкивателя нижнего, кН (тс) | 45 (4,5) |  |
| 8. | Ход выталкивателя нижнего, мм | 30...150 |  |
| 9. | Номинальное усилие выталкивателя верхнего, кН (тс) | 28 (2,8) |  |
| 10. | Ход выталкивателя верхнего, мм | 40 |  |
| 11. | Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 15,18 | Кол-во эл. двигателей - 2 шт., в т.ч. 1 шт. в системе |
| 12.* | Габаритные размеры, мм слева - направо спереди - назад высота | 1060 2300 2600 | охлаждения |
| 13.* | Масса, кг | 4500 |  |

Примечание:

1.* Уточняются при рабочем проектировании.

2. Применяемая рабочая жидкость - минеральные масла.