1	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пресс гидравлический специальный правильный двухколонный усилием 5000 кН модели 3237 (в дальнейшем - пресс) предназначен для правки валов и других подобных изделий после термической обработки или без таковой. Этапы разработки: разработка рабочей документации.

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Пресс должен соответствовать требованиям ГОСТ 7600-90

- Техническая характеристика пресса

- Таблица 2.2

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| 1 Номинальное усилие пресса, кН (т.е.) | 5000(500) |
| 2 Ход штока главного цилиндра, мм | 500* |
| 3 Открытая высота, мм | 1000* |
| 4 Расстояние между колоннами, мм | 1100* |
| 5 Размеры стола, мм |  |
| слева - направо | 8000* |
| спереди - назад | 700* |
| 6 Скорость штока главного цилиндра, мм/с |  |
| - при холостом ходе | 100* |
| - при рабочем ходе, регулируемая | 1...3* |
| - при возвратном ходе | 30* |
| 7 Максимальное давление рабочей |  |
| жидкости, МПа (кгс/с) | 25 (250) |
| 8 Усилие подъема изделия, кН (т.е.) | 30 (3) |
| 9 Ход механизма подъема изделия, мм | 50* |
| 10 Скорость подъема изделия, мм/с | 6* |
| 11 Скорость «вращения подъемных роликов, |  |
| об/мин | 10* |
| 12 Диаметр подъемных роликов, мм | 270* |
| 13 Скорость перемещения станины по столу, мм/с | 100* |
| 14 Длина перемещения станины по столу, мм | 7500* |
| 15 Скорость перемещения силовых опор по столу, |  |
| мм/с | 120* |
| 16 Максимальное расстояние между силовыми |  |
| опорами (призмами), мм | 7500* ■ |

2.4 Краткое описание конструкции пресса.

Стол пресса устанавливается на фундамент. На столе пресса установлена станина с главным цилиндром, его гидроприводом, системой охлаждения масла, пультом управления и механизмом перемещения станины по столу пресса.

На столе также установлены опоры для установки призм, из них две крайних совмещены с механизмами подъема изделия. Дополнительно на левой (неподвижной) опоре установлен механизм вращения изделия.

Перемещение станины, одного механизма подъема изделия и устройств для установки силовых опор (призм) механизированное, управление перемещением - с пульта управления (кнопочное).

Положение штока, а также места расположения станины и подвижных силовых опор контролируются датчиками линейных перемещений с выводом показаний на дисплей. Кроме того, в зависимости от места расположения штока, его датчик линейного перемещения выдает команды на переключение штока с холостого хода на рабочий и на его остановку при ходе вниз и вверх. Координаты мест изменения режима работы штока задаются с пульта управления.

Около пресса на фундаменте установлены гидропривод подъема изделия с системой охлаждения масла (с задней стороны пресса) и электрошкаф (место установки - по усмотрению Заказчика).