1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс гидравлический специальный для прессования изделий из фторопласта усилием 630 кН модели 5128-01, климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателей | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 630(63) |  |
| 2 Ход ползуна, мм | 320 |  |
| 3 Наибольшее расстояние между столом и |  |  |
| ползуном, мм | 630 |  |
| 4 Размеры стола, мм, LxB | 500 х 500 |  |
| 5 Номинальное усилие выталкивателя, кН (тс) | 100(10) |  |
| 6 Ход выталкивателя, мм | 160 |  |
| 7 Скорость ползуна, мм/с |  |  |
| - холостого хода вниз, не более | 65 |  |
| - рабочего хода регулир. в диапазоне | 0,3 - 3,0 |  |
| - размыкания пресс-формы | 6 |  |
| - холостого хода вверх | 55 |  |
| 8 Скорость выталкивателя, мм/с, не более |  |  |
| - хода вверх | 16 |  |
| - хода вниз | 25 |  |
| 9 Время выдержки под давлением в диапазоне, с | 10-60 |  |
| 10 Габаритные размеры в плане, мм, LxB | 2135х 1550 |  |
| 11 Высота над уровнем пола, мм | 2430 |  |
| 12 Масса пресса, кг | 1835 |  |

2.3 Характеристика гидрооборудования приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Номинальное давление, МПа |  |
| - линии радиально-поршневого насоса | 32 |
| - линии пластинчатого насоса | 4,0 |
| 2 Давление настройки предохранительных клапанов, МПа |  |
| - линии радиально-поршневого насоса (КПЗ) | 32 ±0,5 |
| - линии пластинчатого насоса (КП5) | 4,0 ±0,2 |
| - линии штоковой полости главного цилиндра (КП4) - |  |
| удержание веса ползуна | 0,1...0,2 |
| - линии штоковой полости главного цилиндра (КП2) - |  |
| защита от мультипликации | 10 |
| 3 Объемная подача на выходе из гидроагрегата, дм3/мин., |  |
| не менее: |  |
| - линии радиально-поршневого насоса | 3,5 |
| - линии пластинчатого насоса | 35 |
| 4 Управление | Электрогидрав- |
|  | лическое |
| 5 Масса, кг | 500 |
| 6 Габариты гидроагрегата, мм: |  |
| слева - направо | 572 |
| спереди - назад | 1440 |
| высота | 1710 |

# Text boxes

| таблице 2. |  |
| --- | --- |
| Таблица 2 |  |
| Наименование параметра | Значение |
| 1 Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
| 2 Частота тока, Гц | 50 |
| 3 Номинальное напряжение, В | 380 |
| 4 Количество электродвигателей | 2 |
| 4.1 Электродвигатель, Ml: тип исполнение мощность, кВт частота вращения, об/мин. | 5А112МВ6УЗ IM3081 4 950 |
| 4.2 Электродвигатель, М2: тип исполнение мощность, кВт частота вращения, об/мин. | АИР50В2У7 IM3081 0,12 3000 |

2.2 Характеристика электрооборудования пресса приведена в