1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕССА  МОДЕЛИ 5733

Пресс гидравлический специальный усилием 2000 кН модели 5733 предназначен для формования изделий трубопроводной арматуры (втулок и переходников) из полиэтилена низкого давления в стационарных пресс-формах.

Пресс предназначен для работы в полуавтоматическом режиме, загрузка материала в пресс-форму и съем отформованных изделий осуществляется вручную.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Техническая характеристика пресса приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметров | Величина |
| --- | --- |
| 1 Номинальное усилие. кН | 2000 |
| 2 Диапазон регулировки усилия, кН | от 300 до 2000 |
| 3 Ход ползуна, мм | 900 |
| 4 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1200 |
| 5 Размеры стола L * В. мм | 1200 * 1200 |
| 6 Высота стола от уровня пола, мм | 710 |
| 7 Расстояние между колоннами, мм |  |
| слева направо | 1260 |
| спереди назад | 660 |
| 8 Скорость перемещения ползуна, мм/с, не менее | 65 |
| - при холостом ходе вниз |  |
| - при рабочем ходе | 5;5 |
| - при холостом ходе вверх | 70 |
| 9 Время выдержки под давлением, мин | от 1 до25 |
| 10 Время выдержки без давления. | от 1 до 10 |
| 11 Номинальное давление в гидросистеме. МПа (кгс/см2) | 32 (320) |
| 12 Мощность электродвигателя. кВт | 15 |
| 13 Габаритные размеры, мм |  |
| слева направо | 3400 |
| спереди назад | 1435 |
| высота | 4390 |
| 14 Масса пресса, кг (с гидроагрегатом и электрошкафом) | 10625 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки пресса должен соответствовать таблице 3.1.

Таблица 3.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 5733 | Пресс в сборе | 1 | Согласно спе- |
|  | в т.ч. |  | цификации из- |
|  | - гидроагрегат У27.37.045 | 1 | делия |
|  | - электрошкаф | 1 |  |
|  | Входят в комплект и стоимость пресса |  |  |
|  | Запасные части |  |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольца |  |  |
|  | 008-012-25-2-2 | 1 |  |
|  | 044-050-36-2-2 | 2 |  |
|  | 170-180-58-2-2 | 1 |  |
|  | 220-230-58-2-2 | 1 |  |
|  | 270-280-58-2-2 | 2 |  |
|  | 350-360-58-2-2 | 1 |  |
| ГОСТ 4896-84 | Манжеты |  |  |
|  | 1-180 ˟160-2а | 1 |  |
|  | 1-280 х 260-2а | 3 |  |
| ГОСТ 22704-77 | Манжета М200 * 230 | 5 |  |
|  | Скребки |  |  |
|  | 140 х 152 | ее |  |
|  | 200 x 215 | 1 |  |
|  | Кольца защитные |  |  |
|  | 1-180 | 1 |  |
|  | 1-280 | 3 |  |
| ОД 73-72-2 | Ключ к электрошкафу | 2 |  |
|  | Запасные части и принадлежности к |  |  |
|  | гидроагрегату согласно |  |  |
|  | У27.37.045.00.001 РЭ |  |  |
|  | Документация |  |  |
| 5733.00.001 РЭ | Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Часть 1. | 1 |  |
| 5733.00.001 РЭ1 | Руководство по эксплуатации. Элек- |  |  |
|  | трооборудование. Часть 2. | 1 |  |
| 5733.00.001 ГЗ | Схема гидравлическая | 1 |  |
| 5733.00.001 ЭЗ | Схема электрическая принципиальная | 1 |  |
| 5733.00.001 Э5 | Схема электрическая внешних соеди- |  |  |
|  | нений | 1 |  |
|  | Документация к гидроагрегату по |  |  |
|  | У27.37.045.00.001 РЭ |  |  |