1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс гидравлический специальный для изготовления изделий из антифрикционных материалов усилием 1000 кН, модель 5930.

Пресс рамной конструкции с верхним давлением, гидроцилиндры -плужерного типа, слева расположен гидроагрегат, справа — электрошкаф с пультом управления. Набор давления в гидросистеме - четырёхступенчатый.

Климатическое исполнение пресса в части воздействия факторов внешней среды УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1 |  |
| --- | --- |
| 14. Габаритные размеры пресса, мм: | 2270 |
| - слева - направо |  |
| - спереди - назад | 2/50 |
| - высота | 3500 |
| 15. Высота пресса над уровнем пола, мм | 3500 |

2.2	Характеристика питающей электросети:

- ток переменный трёхфазный;

- напряжение 380 В:

- частота тока 50 Гц.

2.3	Характеристика гидрооборудования:

- рабочая жидкость гидросистемы;

- минеральное масло кинематической вязкостью от 400 до 20 мм"/с при температуре от +15 до + 50°С. класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001:

- максимальное рабочее давление в гидросистеме 32 МПа;

- установившаяся температура масла в баке при эксплуатации 55°С, не более.

2.4	Режимы работы:

- наладочный - все движения ползуна только при нажатии и удержании в нажатом состоянии соответствующих кнопок.

- полуавтоматический - холостой ход вниз при нажатии и удержании в нажатом состоянии кнопок двуручного управления, далее цикл выполняется автоматически.

2.5	Конструкция пресса обеспечивает:

- автоматическое выполнение ступенчатого набора давления с выдержкой для каждой ступени в диапазоне согласно таблице 2.1;

- поддержание заданного давления во время выдержки для каждой ступени;

- регулировку величин холостого и рабочего хода ползуна.

2.6	Размеры штампового пространства и места крепления инструмента
приведены на рисунке 2.1.

2.7	Точность    пресса   соответствует   следующим    нормам    по
ГОСТ 8200-87:

-	допуск плоскостности рабочих поверхностей стола и ползуна - 0,06 мм на длине 1000 мм;

-	допуск параллельности нижней поверхности ползуна поверхности с юла -0,3мм на длине 1000мм;

- допуск перпендикулярности хода ползуна к поверхности стола 0,03 мм на длине 100 мм;

- допуск плоскостности поверхностей плит оснастки - 0,06 мм на длине 1000 мм;

- допуск параллельности поверхностей плит оснастки - 0,08 мм на длине 1000 мм;

# Text boxes

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
| 2. Ход ползуна, мм | 500 |
| 3. Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 800 |
| 4. Размеры стола, |  |
| - слева - направо | 630 |
| - спереди - назад | 560 |
| 5. Высота стола от уровня пола, мм | 900 |
| 6. Скорость холостого хода ползуна, мм/с, не менее |  |
| - вниз | 150 |
| - вверх | 80 |
| 7. Скорость рабочего хода ползуна, мм/с, не менее | 6 |
| 8. Рабочее давление в гидросистеме при ступенчатом на- |  |
| боре давления, МПа |  |
| - ступень 1 | 9-12 |
| - ступень 2 | 10-12 |
| - ступень 3 | 21-23 |
| - ступень 4 | 31-32 |
| 9. Точность установки давления, МПа | ±(0,5-1) |
| 10. Выдержка под давлением для каждой ступени, с | 60-300 |
| 11. Точность установки времени выдержки, с | ± 1 |
| 12. Количество установленных электродвигателей, шт |  |
| 13. Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6 |

2.1 Основные параметры и размеры приведены в таблице 2.1. Таблица 2.1