1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Гидравлический пресс предназначен для прессования молибденовых порошков с использованием специального штампа.

Пресс представляет собой отдельные комплексы оборудования:

- собственно пресс

- гидростанция

- электрооборудование

Соединенные между собой коммуникациями. Гидростанция работает на чистом минеральном масле вязкостью 30...400 мм2/с при температуре масла 288К (15°С)...323К(50°С).

Класс чистоты рабочей жидкости не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001 Пресс должен соответствовать требованиям ГОСТ7600-90.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные пресса представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № | Наименование параметра | Величина (номинальная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное усилие пресса, регулируемое, кН | 2500 |  |
| 2 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1200 |  |
| 3 | Ход ползуна, мм | 1000 |  |
| 4 | Размеры стола, мм слева - направо спереди - назад | 800 710 |  |
| 5 | Скорость ползуна, мм/с - при холостом ходе вниз - при ходе вверх - при рабочем ходе, регулируемая | 65 55 1...3 |  |
| 6 | Время выдержки под давлением, сек | 5 |  |
| 7 | Усилие выталкивателя, регулируемое, кН | от 100 до 200 |  |
| 8 | Рабочий ход выталкивателя, мм | 40 |  |
| 9 | Скорость выталкивателя, мм/с - при рабочем ходе - при возвратном ходе | 10 30 |  |
| 10 | Диаметр опорной поверхности толкателя, вворачиваемого в выталкиватель, мм |  |  |
| 11 | Габариты пресса, мм - слева - направо - спереди - назад - высота | 3196 1835 4300 |  |
| 12 | Масса пресса, кг | 7590 |  |

2.2 Технические данные и характеристики гидростанции представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| № | Наименование параметра | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное давление, МПа - насоса с пропорциональным управлением - пластинчатого насоса | 32 4 |  |
| 2 | Объёмная подача, дм3/мин - насоса с пропорциональным управлением - пластинчатого насоса | 5...22 176 |  |
| 3 | Мощность двигателя, кВт - насоса с пропорциональным управлением - пластинчатого насоса | 7,5 15 |  |
| 4 | Частота вращения электродвигателя, об/мин - насоса с пропорциональным управлением - пластинчатого насоса | 1500 1500 |  |
| 5 | Номинальная вместимость бака, дм3 | 300 |  |

2.3 Характеристика электрооборудования приведена в таблице 2.3 Таблица 2.3

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрод ви гатели |  |
| 1.1 | Тип-Ml | AMPM132S4Y3 |
|  | Тип - М2 | 5A160S4Y3 |
| 1.2 | Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
| 1.3 | Частота, Гц (номинальная) | 50 |
| 1.4 | Напряжение, В (номинальное) | 380 |
| 1.5 | Степень защиты | IP43 |
| 2 | Электромагниты |  |
| 2.1 | Род тока питающей цепи | Постоянный |
| 2.2 | Напряжение, В (номинальное) | 24 |
| 2.3 | Степень защиты | IP43 |
| 3 | Электрошкаф-пульт |  |
| 3.1 | Габариты, мм |  |
|  | - слева-напрво | 800 |
|  | - сперди назад | 850 |
|  | - высота | 1600 |
| 3.2 | Степень защиты | IP55 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

# Text boxes

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 7434 | Пресс в сборе | 1 | Согласно спе- |
|  | в т.ч. |  | цификации |
|  | - гидроагрегат ГА-7434 |  |  |
|  | - электрошкаф-пульт |  |  |
|  | Входят в комплект и стои- |  |  |
|  | мость пресса |  |  |
|  | Запасные части |  |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольца |  |  |
|  | 009-012-19-2-2 | 24 |  |
|  | 011-014-19-2-2 | 6 |  |
|  | 012-016-25-2-2 | 4 |  |
|  | 013-016-19-2-2 | 10 |  |
|  | 017-021-26-2-2 | 1 |  |
|  | 021-025-25-2-2 | 3 |  |
|  | 026-032-36-2-2 | 2 |  |
|  | 032-040-46-2-2 | 2 |  |
|  | 040-044-25-2-2 | 1 |  |
|  | 041-045-25-2-2 | 2 |  |
|  | 044-050-36-2-2 | 2 |  |
|  | 049-055-36-2-2 | 5 |  |
|  | 062-068-36-2-2 | 2 |  |
|  | 069-075-36-2-2 | 5 |  |
|  | 084-090-36-2-2 | 2 |  |
|  | 090-100-58-2-2 | 1 |  |
|  | 190-200-58-2-2 | 1 |  |
|  | 350-360-58-2-2 | 1 |  |
| ГОСТ 14896-84 | Манжеты |  |  |
|  | 1-100х80-2а | 3 |  |
|  | 1-360*335-2а | 3 |  |

Комплектность поставки пресса должна соответствовать таблице 3.1. Таблица 3.1