1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс-автомат гидравлический для брикетирования металлокрупки усилием 1600 кН, модели 7932А предназначен для холодного прессования указанного материала с получением брикетов цилиндрической формы в пресс-формах, поставляемых с прессом.

В части воздействия факторов внешней среды пресс соответствует исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА

2.1 Параметры и размеры приведены в таблице 2.1.

2.2	Характеристика питающей электросети:

- тока переменный трехфазный;

- напряжение 380 В;

- частота тока 50 Гц.

2.3	Характеристика гидрооборудования:

рабочая жидкость гидросистемы - минеральное масло кинематической вязкостью от 265 до 21 мм2/с при температуре от +10 до +50°С, класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001;

-	максимальное рабочее давление в гидросистеме - 32 МПа;

-	установившаяся температура масла в баке при эксплуатации + 50°С. не более.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки пресса приведен в таблице 1

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7932А | Пресс | 1 |  |
| ГА-7932А | Гидроагрегат | 1 |  |
|  | Электрошкаф | I |  |
| 7932А.61.001 | Площадка с лестницей | 1 |  |
|  | Блок дозирования и пресования |  |  |
|  | Запасные части |  |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольца |  |  |
|  | 008-012-25-2-2 | 5 |  |
|  | 009-012-19-2-2 | 66 |  |
|  | 010-014-25-2-2 | 4 |  |
|  | 011-014-19-2-2 | 4 |  |
|  | 014-018-25-2-2 | 2 |  |
|  | 016-020-25-2-2 | 6 |  |
|  | 017-021-25-2-2 | 1 |  |
|  | 018-022-25-2-2 | 6 |  |
|  | 021-025-25-2-2 | 3 |  |
|  | 023-027-25-2-2 | 4 |  |
|  | 025-030-30-2-2 | 2 |  |
|  | 026-032-36-2-2 | 2 |  |
|  | 027-031-25-2-2 | 1 |  |
|  | 030-034-25-2-2 | 13 |  |
|  | 039-045-36-2-2 | 1 |  |
|  | 041-045-25-2-2 | 14 |  |
|  | 044-050-36-2-2 | 1 |  |
|  | 048-056-46-2-2 | 1 |  |
|  | 049-055-36-2-2 | 1 |  |
|  | 054-060-36-2-2 | 4 |  |

# Text boxes

| Наименование параметров | Величина |
| --- | --- |
| 1 | Номинальное усилие, кН | 1600 |
| 2 | Ход ползуна, мм | 560 |
| 3 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1260 |
| 4 | Размеры стола. LxB. мм | 800x800 |
| 5 | Номинальное усилие выталкивателя. кН | 630 |
| 6 | Ход выталкивателя . мм | 300 |
| 7 | Время одного цикла работы пресса, с, не более | 15* |
| 8 | Суммарная мощность привода, кВт | 47 |
|  | Высота над уровнем пола, мм: |  |
| 9 | - пресса | 4200 |
|  | - стола | 440 |
|  | Габариты пресса, мм | 2650 |
| 10 | - слева-направо | 2150 |
|  | - спереди-назад | 5430 |
|  | - высота |  |
| 11 | Масса пресса, кг | 10 000 |

Таблица 2.1

* - время цикла по п7 задано для прессования брикетов диаметром 50 мм и высотой 30 мм в 4-х гнездной прессформе