1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пресс гидравлический горизонтальный гибочный специальныый усилием 2500 кН модели 8134А предназначен для правки и гибки труб, профилей, плоских листов и конструкций из стали.

Пределы рабочих температур окружающего воздуха от 298 до 283 К (от+25 до +10 °С).

Среднегодовое значение относительной влажности окружающего воздуха 60% при 20 °С.

Хранение пресса в упакованном виде допускается на площадках под навесом.

Категория условий хранения: 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные и характеристики приведены в таблице 2.1.

| Таблица 2.1 |
| --- |
| Наименование параметра | Данные |
| 1 | 2 |
| 1 Номинальное усилие пресса. кН | 2500 |
| 2 Ход ползуна, мм | 300 +5 |
| 3 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, | 600 +5 |
| мм |  |
| 4 Расстояние от станины до оси ползуна, мм | 250 ±2 |
| 5 Скорость ползуна, мм/с |  |
| - при холостом ходе | 45 |
| - при рабочем ходе (регулируемая) | 4,5 |
| - при возвратном ходе | 55 |
| 6 Размеры стола, мм |  |
| - спереди назад | 1500-5 |
| - сверху вниз | 450-2 |
| 7 Размеры плиты ползуна, мм |  |
| - спереди назад | 450-2 |
| - сверху вниз | 400-2 |
| 8 Расстояние от лап до оси ползуна, мм | 1100±5 |

2.2 Технические данные и характеристики гидроагрегата представлены в таблице 2.2 (буквенные обозначения насосов и клапанов приведены на гидросхеме 8134А.00.001 ГЗ).

Таблица 2.2

| Наименование параметра | Данные |
| --- | --- |
| 1 Номинальное давление, МПа |  |
| пластинчатого насоса Н2 | 4 |
| поршневого насоса HI | 25 |
| 2 Давление настройки предохранительных клапанов. |  |
| МПа |  |
| линии насоса HI (КПЗ) | 25 |
| линии насоса Н2 (КП2) | 4 |
| линии штоковой полости (КП1) | 2,5 |
| 3 Объемная подача, дм'/мин |  |
| линии насоса HI | 29 |
| линии насоса Н2 | 140 |
| 4 Управление | электрогидравлическое |
| 5 Рабочая жидкость гидросистемы | Минеральное масло вязкостью от 21 до 265 мм2/с при температуре от 323 до 283 К (от +50 до+10°С) |
| 6 Вместимость бака, дм3 | 500 |
| 7 Допустимая температура масла в баке, К (°С) | 323 (+50) |
| 8 Охлаждающая жидкость | вода |
| 9 Расход воды через теплообменник, л/мин | 20 |
| 10 Давление воды на входе в теплообменник, МПа, не более | 0,4 |
| 11 Максимальная температура воды на входе в | I 20 |
| теплообменник. °С, не более |  |
| 12 Масса гидроагрегата, кг | 800 |

2.3 Характеристика электрооборудования приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование параметра | Данные |
| --- | --- |
| 1 Род тока питающей сети 2 Частота, Гц 3 Напряжение, В (номинальное) 4 Электродвигатель, тип 5 Номинальная мощность. кВт 6 Частота вращения, об/мин 7 Степень защиты | переменный трехфазный 50 380 АИР160М6УЗ 15 1000 IP43 |

# Text boxes

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 9 Габаритные размеры пресса,мм |  |
| - слева-направо | 2900 |
| - спереди-назад | 1500 |
| - высота | 2300 |
| 10 Масса пресса, кг | 9000 |

Продолжение таблицы 2.1