0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пресс гидравлический специальный усилием 200 кН модели 9523 предназначен для производства виброизоляторов в  лабораторных условиях .Технологию производства определяет потребитель.

Климатическое исполнение УХЛ  4.2 по ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИЧЕЕКИЕ    ДАННЫЕ   И    ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика пресса приведена б таблице

Таблица 1

| Наименование параметров | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Номинальное усилие, кН | 200 |
| 2 Минимальное усилие, кН не более | 3 |
| 3 Ход ползуна, мм | 40О+5 |
| 4 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 630*10 |
| 5 Размеры стола, мм |  |
| слева направо | 310 |
| спереди назад | 300 |
| 6 Высота стола над уровнем пола, мм | 700 ± 10 |
| 7 Скорость перемещения ползуна, мм/с не менее |  |
| - при холостом ходе вниз | 40 |
| - при рабочем ходе (регулируемая) | 10-18 |
| - при ходе вверх | 20 |
| 8 Время выдержки под давлением, с | 0-30 |
| 9 Точность измерения давления, % | 1 |
| 10 Давление рабочей жидкости в гидросистеме, МПа |  |
| - номинальное | 20 |
| - минимальное, не более | 0,3 |
| 11 Рабочая жидкость |  |
| - тип | масло минеральное |
| - вязкость, мм7/с при температуре от 15 до 55°С | 20-380 |
| - класс чистоты по ТОЕТ 17216-2001, не ниже | 13 |
| - рекомендуемые марки | турбинное Т22,турбинное ТЗО, |
|  | гидравлич. ВНИИНП 403. |
|  | индустриальное 30 |
| 12Величина настройки клапанов предохранительных, МПа |  |
| - диапазон регулирования в режиме 1 (КП11 | 5 ….21 |
| - диапазон регулирования в режиме II | 0,3…..5 |
| - защита от мультипликации (КП2) | 6,3 ± 0,2 |
| - защита штоковой полости (КПЗ) | 6,3± 0,2 |
| - удержание веса подвижных частей 1КП51 | 0,5 …0,6 |
| 13 Номинальная вместимость бака гидроагрегата дм3 | 160 |
| 14 Мощность привода. кВт | 4 |
| 15 Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
| - частота Гц | 50 |
| - напряжение, В | 380 |
| 16 Габаритные размеры пресса, мм |  |
| - слева направо | 1530 |
| - спереди назад | 720 |
| - высота | 2210 |
| Масса пресса кг |  |

2.Размеры рабочего пространства приведены на чертеже 952311001 СБ

3.Пресс-инструмент должен устанавливаться по оси пресса допустимый эксцентриситет погружения - */мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки пресса должен соответствовать таблице

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9523 | Пресс в сборе | 1 | Согласно специфика |
|  |  |  | ции изделия |
|  | Входят в комплект и стоимость пресса |  |  |
|  | Запасные части |  |  |
|  | Кольца ГОСТ 9833-73 |  |  |
|  | 005-008-19-2-2 | 2 |  |
|  | 007-010-19-2-2 | 4 |  |
|  | 012-016-25-2-2 | 26 |  |
|  | 013-016-19-2-2 | 40 |  |
|  | ОП-018-25-2-2 | 12 |  |
|  | 019-025-36-2-2 | 1 |  |
|  | 025-030-30-2-2 | 1 |  |
|  | 028-036-46-2-2 | 1 |  |
|  | 030-034-25-2-2 | 1 |  |
|  | 040-044-25-2-2 | 2 |  |
|  | 100-110-58-2-2 | 1 |  |