1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Пресс гидравлический специальный усилием 4000 кН, модели 9536 предназначен для изготовления изделий из слоистых пластиков.

Гидравлический специальный пресс предназначен для использования в районах с умеренным и холодным климатом.

Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 4,2 по ГОСТ 15150-69 (кроме тропического исполнения).

-     'г

| 2.1. Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Основные параметры и размеры. Таблица 1 |  |
| Наименование параметров | Данные |
| 1. Номинальное усилие пресса, кН | 4000 |
| 2. Ход ползуна, мм | 800 |
| 3. Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1400 |
| 4. Размеры стола, мм -слева - направо спереди - назад | 1250 1250 |
| 5. Номинальное усилие нижнего выталкивателя, (суммарное 2 шт) кН | 630 |
| 6. Ход нижнего выталкивателя, мм | 250 |
| 7. Скорость холостого хода ползуна, регулир., мм/с | 70...160 |
| 8. Скорость возвратного хода, мм/с | 70 |
| 9. Скорость рабочего хода ползуна (переменная), мм/с | 5...1 |
| 10. Габариты пресса, мм слева - направо спереди - назад высота над уровнем пола | 2870 1600 5130 |
| 11. Масса пресса, кг | 16 000 |

| Характеристика гидрооборудования. Таблица 3. |
| --- |
| Наименование параметров | Данные |
| 1. Насосная установка Номинальная подача насосов, дм3/мин - поршневого - пластинчатого Номинальное давление, МПа - поршневого - пластинчатого | при 1500 об/мин 41,8 16 32 6,3 |
| 2. Рабочая жидкость, марка | И-20А; И-40А ГОСТ 20799-75 ВНИИНП-403 ГОСТ16728-78 ИГП-18; И111-30; ИГП-38 ТУ381010ГЗ-78 |
| 3. Установившаяся температура масла в баке при эксплуатации К, не более | 328 |
| 4. Рабочее давление воды, подаваемой в систему охлаждения масла, МПа | 0,4... 0,6* |
| 5. Расход охлаждающей воды, мЗ/ч | 0,3..0,4* |
| 6. Температура воды на входе К, не более | 288* |
| * обеспечивается потребителем |

# Text boxes

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| 1. Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
| 2. Частота тока, Гц | 50 |
| 3. Напряжение, В | 380 |
| 4. Род тока электропривода пресса | Переменный, трехфазный |
| 5. Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| 6. Режим работы электросхемы | Наладочный, полуавтоматический |
| 7. Количество электродвигателей, шт | 1 |
| 8. Мощность, кВт | 18,5 |
| 9. Частота вращения, об/мин. | 1500 |

Характеристика электрооборудования. Таблица 2.