1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пресс гидравлический универсальный усилием 5000 кН модели 9537-01 предназначен для изготовления изделий из различных материалов методом прямого прессования.

Пресс предназначен для использования в районах с умеренным и холодным климатом.

Климатическое исполнение пресса УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Техническая характеристика пресса

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Номинальное усилие пресса, кН | 5000 |  |
| 2 Ход ползуна, мм | 800 |
| 3 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1100 |  |
| 4 Размеры стола, мм | слева направо | 1250 |  |
|  | спереди назад | 1400 |  |
| 5 Номинальное усилие выталкивателя, кН | 630 |  |
| 6 Ход выталкивателя, мм | 360'w |
| 7 Скорость холостого хода ползуна вниз, регулируемая, мм/с | 70... 160 |  |
| 8 Скорость возвратного хода ползуна, мм/с | 70 |  |
| 9 Скорость рабочего холла ползуна, мм/с, регулируемая в диапазоне | от 4 до 1 |  |
| 10 Габариты пресса, мм | слева направо | 3260±50 |  |
|  | спереди назад | 1800±50 |  |
|  | высота | 560О±50 |  |
| 11 Высота пресса над уровнем пола, мм | 4900±50 |  |
| 12 Высота стола от уровня пола, мм | 900 |  |
| 13 Масса пресса, кг. в т.ч. гидроагрегата и электрошкафа | 17380±2% |  |