1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс гидравлический специальный усилием 0,1 ...5,0 кН, модели 9907 предназначен для прессования специзделий.

Пресс предназначен для работы в помещении с искусственно регулируемыми условиями, с температурой окружающего воздуха от +10 до 35°С и относительной влажностью не более 80% при 25°С.

Рабочая жидкость гидросистемы - минеральное масло по ГОСТ 20799-88, ГОСТ 16728-78 с кинематической вязкостью 265..21 сСт (мм2/с) при температуре от +10 до 55°С, очищенное не ниже 13 класса чистоты по ГОСТ 17216-2001.

Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15 150-69.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика пресса приведена в таблице 2.1. Характеристика электрооборудования приведена в таблице 2.2. Характеристика гидрооборудования приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| 1 Номинальное усилие пресса, кН (кг) | 5,0 (500) |
| 2 Ход ползуна, мм | 160 |
| 3 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 250 |
| 4 Размеры стола, мм |  |
| - слева направо | 200 |
| - спереди назад | 160 |
| 5 Скорости ползуна, мм/с |  |
| - вниз | 8 |
| - вверх | 12 |
| 6 Диапазон регулировки усилия, кН (кг) | 0,1...5,0 (10...500) |
| 7 Время выдержки под давлением, с | 0...5 |
| 8 Мощность привода, кВт | 0,55 |
| 9 Габариты, мм |  |
| - слева направо | 1120 |
| - спереди назад | 880 |
| - высота | 1430 |
| 10 Масса, кг | 250 |

Таблица 2.2

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| 1 Род тока питающей сети | переменный |
|  | трехфазный |
| 2 Частота тока, Гц | 50 |
| 3 Номинальное напряжение, В | 380 |
| 4 Напряжение цепи питания, В | 24, постоянного тока |
| 5 Напряжение силовой цепи, В | 380, переменного тока |
| 6 Напряжение цепей управления, В | 24, постоянного тока |
| 7 Напряжение сигнализации, В | 24, постоянного тока |
| 8 Электродвигатель: - тип | АИР71В6УЗ |
| - исполнение | IM3081 |
| - номинальная мощность, кВт | 0,55 |
| - частота вращения, мин'1 | 920 |
| 9 Режимы работы электросхемы | -наладка |
|  | -полуавтомат |
| 10 Степень защиты электрошкафа, пульта управле- |  |
| ния, отдельно размещенных электроаппаратов | 1Р43 |

# Text boxes

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| 1 Модель насоса шестеренного Н | ООС.05Х.032 |
| 2 Номинальное давление шестеренного насоса Н, МПа | 20 |
| 3 Объемная подача, л/мин | 0,43 |
| 4 Номинальная вместимость бака, дм3 | 40 |
| 5 Давление настройки клапанов, МПа |  |
| - защита насоса Н - КП1 | 7,0 |
| - защита от мультипликации - КП2 | 5,0 |
| 6 Габаритные размеры гидроагрегата, мм |  |
| - слева направо | 720 |
| - спереди назад | 306 |
| - высота | 618 |
| 7 Масса гидроагрегата, кг | 75 |

Таблица 2.3