1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ DEVR1000

Пресс гидравлический универсальный усилием 1000 кН, модели DEVR1000 предназначен для выполнения различных операций:

- изготовление изделий из пластмасс методами компрессионного (прямого) и трансферного (литьевого) прессования;

- изготовление изделий из неметаллических материалов (древесные отходы, керамика, и т.п.);

- листовая штамповка (гибка, вытяжка, вырубка);

- правка плоских и круглых деталей;

- прессование спецвеществ.

В части воздействия климатических факторов внешней среды пресс соответствует исполнению УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА

2.1 Основные параметры и размеры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование показателей

Величина

1

9

- Номинальное усилие пресса, кН (тс)

- Ход ползуна, мм

- Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм

- Размеры стола, мм

- слева направо

- спереди назад

- Номинальное усилие выталкивателя, кН (тс)

- Ход выталкивателя, мм

- Скорость холостого хода ползуна, мм /с

- вниз регулируемая в диапазоне

- вверх

- Скорость рабочего хода ползуна, мм/с, регулируемая в диапазоне

- Скорость выталкивателя вверх, мм/с, регулируемая в диапазоне

- Время выдержки под давлением, с, задается в диапазоне

1000(100) 500 800

630 560 200 (20) 200

50-300 70

1-6,5

5-25

0- 15000

2.2	Характеристика питающей электросети:

- ток переменный трехфазный;

- напряжение 380 В;

- частота тока 50 Гц.

2.3	Характеристика гидрооборудования:

рабочая жидкость гидросистемы - минеральное масло кинематической вязкостью от 265 до 21 мм2/с при температуре от +10 до +50°С, класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001;

- максимальное рабочее давление в гидросистеме - 32 МПа;

- установившаяся температура масла в баке при эксплуатации - 55°С. не более.

2.4	Конструкция пресса обеспечивает:

-	регулировку усилия пресса и выталкивателя в диапазоне от 20 до 100% номинальных значений;

- автоматическое поддержание температуры нагрева стационарных пресс-форм в диапазоне от 100 до 300°С;

- автоматический контроль времени выдержки под давлением в пределах диапазона, указанного в таблице 2.1;

- автоматические подпрессовки в количестве от 0 до 25 штук прп усилии, задаваемом в диапазоне от 20 до 80% номинального усилия пресса, с паузой перед подпрессовками от 0 до 3с при том же усилии;

- регулировку величины ходов (холостых и рабочих) ползуна и выталкивателя;

- регулировку скоростей ползуна и выталкивателя в пределах диапазонов, указанных в таблице 2.1;

- выдержку под давлением с обеспечением поддержания заданной величины давления в главном гидроцилиндре с точностью 5%.

2.5 Ввод параметров осуществляется набором на экране панели оператора соответствующих значений, установленных технологическим процессом формирования(прессования, штамповки, правки и т.п.) изделий.

# Text boxes

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 11 | Мощность привода, кВт | 5,5 |
| 12 | Габаритные размеры, мм |  |
|  | - слева направо | 2800 |
|  | - спереди назад | 1960 |
|  | - высота | 3500 |
| 13 | Высота пресса над уровнем пола, мм | 3500 |
| 14 | Масса пресса, кг | 3700 |

Продолжение таблицы 2.1