1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс гидравлический универсальный усилием 4000 кН, модели DEVR4000 предназначен для выполнения различных операций:

- изготовление изделий из пластмасс методами компрессионного (прямого) и трансферного (литьевого) прессования;

- изготовление изделий из неметаллических материалов (древесные отходы, керамика, и т.п.);

- листовая штамповка (гибка, вытяжка, вырубка);

- правка плоских и круглых деталей;

- прессование спецвеществ.

В части воздействия климатических факторов внешней среды пресс соответствует исполнению УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА

2.1 Основные параметры и размеры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 4000(400) |
| 2 | Ход ползуна, мм | 800 |
| 3 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1400 |
| 4 | Размеры стола, мм |  |
|  | - слева направо | 1250 |
|  | - спереди назад | 1120 |
| 5 | Номинальное усилие выталкивателя, кН (тс) | 630 (63) |
| 6 | Ход выталкивателя, мм | 400 |
| 7 | Скорость холостого хода ползуна, мм /с |  |
|  | - вниз регулируемая в диапазоне | 50-160 |
|  | - вверх | 70 |
| 8 | Скорость рабочего хода ползуна, мм/с, регулируемая в |  |
|  | диапазоне | 1 -5 |
| 9 | Скорость выталкивателя вверх, мм/с, регулируемая в |  |
|  | диапазоне | 5-25 |
| 10 | Время выдержки под давлением, с, задается в |  |
|  | диапазоне | 0-15000 |

2.2 Характеристика питающей электросети:

- ток переменный трехфазный;

- напряжение 380 В;

- частота тока 50 Гц.

2.3	Характеристика гидрооборудования:

рабочая жидкость гидросистемы - минеральное масло кинематической вязкостью от 265 до 21 мм2/с при температуре от +10 до +50°С, класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001;

-	максимальное рабочее давление в гидросистеме - 32 МПа;

-	установившаяся температура масла в баке при эксплуатации - 55°С. не более.

2.4	Конструкция пресса обеспечивает:

-	регулировку усилия пресса и выталкивателя в диапазоне от 20 до 100% номинальных значений;

- автоматическое поддержание температуры нагрева стационарных пресс-форм в диапазоне от 100 до 300°С;

- автоматический контроль времени выдержки под давлением в пределах диапазона, указанного в таблице 2.1;

- автоматические подпрессовки в количестве от 0 до 25 штук при усилии, задаваемом в диапазоне от 20 до 80% номинального усилия пресса, с паузой перед подпрессовками от 0 до Зс при том же усилии;

- регулировку величины ходов (холостых и рабочих) ползуна и выталкивателя;

- регулировку скоростей ползуна и выталкивателя в пределах диапазонов, указанных в таблице 2.1;

- выдержку под давлением с обеспечением поддержания заданной величины давления в главном гидроцилиндре с точностью 5%.

2.5 Ввод параметров осуществляется набором на экране панели оператора соответствующих значений, установленных технологическим процессом формирования(прессования, штамповки, правки и т.п.) изделий.

# Text boxes

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 11 | Мощность привода, кВт | 18,5 |
| 12 | Габаритные размеры, мм |  |
|  | - слева направо | 3520 |
|  | - спереди назад | 1960 |
|  | - высота | 5630 |
| 13 | Высота пресса над уровнем пола, мм | 5130 |
| 14 | Масса пресса, кг | 16300 |

Продолжение таблицы 2.1