I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ

Пресс гидравлический специальный ус.2000 кН (200 т ) модели Э1МБI. 06А предназначен для отжима масла из растительного сырья (семян подсолнечника, сои, кукурузы и т.п.)

2. ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Техническая характеристика пресса приведена в таблице

Таблица

№п/п

Параметры

Данные

- Номинальное усилие пресса, кН

- Номинальное усилив выталкивателя, кН

- Ход прессующей плиты, мм

- Наибольшее расстояние между плитой прессующей и пуансоном, мм

5.Скорость перемещения плиты прессующей вверх (регулируемая), мм/с

- Емкость прессформы, дм3

- Высота над уровнем пола, мм

-	стола ,

- пресса

8.	Габариты пресса, мм

- слева направо

- спереди назад

9.	Масса пресса (с гидроагрегатом), кг

2000

25

300

400

0,8...2,0 28

800 1930

1700 1300 2800