1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пресс гидравлический для изготовления изделий из неметаллических материалов, специальный, усилием 2500 кН модели ЭГТР34А.

Пресс предназначен для изготовления изделий методом компрессионного (прямого) и трансферного (литьевого) прессования.

В части воздействия климатических факторов внешней среды пресс соответствует исполнению УХЛ для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2 Характеристика питающей электросети:

- род тока	- переменный трехфазный;

- напряжение	- 380 В;

- частота тока	- 50 Гц.

2.3	Характеристика гидросистемы:

- рабочая жидкость - минеральное масло кинематической вязкостью от 265 до 21 мм2/с при температуре от +10 до +50° С, соответственно;

- класс чистоты рабочей жидкости не ниже 13 по ГОСТ 17216;

- максимальное рабочее давление в гидросистеме 32 МПа;

- рабочее давление воды, подаваемой в систему охлаждения масла от 0,4 до 0,6 МПа;*

- расход охлаждающей воды от 0,3 до 0,4 м /ч;*

- температура воды на входе не более 15 °С*

2.4	Нормы точности и методы проверки по ГОСТ 8200-87:

- допуск плоскостности рабочих поверхностей стола и ползуна - 0,06 мм на длине 1000 мм (допускается только вогнутость);

- допуск параллельности нижней поверхности ползуна поверхности стола - 0,3 мм на длине 1000 мм;

- допуск перпендикулярности хода ползуна к поверхности стола - 0.03 мм на длине 100 мм.

- допуск перпендикулярности хода выталкивателя к поверхности стола - 0,1 мм на длине 100 мм.

2.5	Режимы работы пресса:

-	наладочный;

-	полуавтоматический. Конструкция прессов обеспечивает:

- автоматическое поддержание температуры нагрева стационарных прессформ в диапозоне от 100 до 250 °С;

- автоматический контроль времени выдержки в диапозоне от 1 до 900с;

-	автоматические подпрессовки (от 0 до 3) при усилии от 20 до 80% номинального с выдержкой перед подпрессовками от 0 до 30 с;

-	регулировку усилия пресса и выталкивателя в диапозоне от 20 до 100% номинального.

2.6	Размеры рабочего пространства пресса, расположение Т-образных
пазов и размеры пазов на столе и ползуне пресса и места крепления толкате-
ля прессформы приведены на рисунках 1,2,3.

* Обеспечивает потребитель

# Text boxes

| Наименование параметра | Данные |
| --- | --- |
| 1 Номинальное усилие пресса, кН | 2500 |
| 2 Наибольший ход ползуна, мм | 710+10 |
| 3 Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1250+5 |
| 4 Размеры стола, мм |  |
| - слева - направо | 1120-2,0 |
| - спереди - назад | 1000-2,0 |
| 5 Номинальное усилие выталкивателя. кН | 500 |
| 6 Ход выталкивателя, мм | 360+5,0 |
| 7 Скорость холостого хода ползуна, мм/с, не менее |  |
| - вниз | 250 |
| - вверх | 70 |
| 8 Скорость рабочего хода ползуна (регулируемая), мм/с | 5,5-1 |
| 9 Скорость рабочего хода выталкивателя, мм/с, не менее | 25 |
| 10 Мощность привода, кВт | 15 |
| 11 Габариты пресса, мм |  |
| - слева - направо | 2750±50 |
| - спереди - назад | 1480+50 |
| - высота | 5120±20 |
| 12 Высота пресса над уровнем пола, мм | 4800±20 |
| 13 Масса пресса, кг | 10300±2% |

2.1 Параметры и размеры пресса приведены в таблице 2.1. Таблица 2.1