2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ модели ПК 12.6.36.01

2.1. Основные данные Таблица 1

| № | Наименование параметров | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное усилие на ползуне, кН |  |
|  |  | 4000 |
| 2 | Ход ползуна, мм | 800 |
| 3 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1400 |
| 4 | Размеры стола, мм |  |
|  | - слева -направо | 1250 |
|  | - спереди -назад | 1120 |
| 5 | Номинальное усилие нижнего выталкивателя, кН | 630 |
| 6 | Ход нижнего выталкивателя, мм | 360 |
| 7 | Скорость холостого хода ползуна, мм/с | 160 |
| 8 | Скорость рабочего хода ползуна, мм/с | 0,5±0,2 |
| 9 | Возвратная скорость ползуна, мм/с : |  |
|  | - при отрыве | 0,5±0,2 |
|  | -вверх, мм/с | 22±5 |
| 10 | Скорость рабочего хода выталкивателя, мм/с | 4,5±1 |
| 11 | Скорость возвратного хода выталкивателя, мм/с (не более) | 13 |
| 12 | Время выдержки под давлением, с | 10…999 |
| 13 | Температура нагрева прессформы, К*1 | 373…583 |
| 14 | Точность срабатывания системы регулирования температуры | +1,5% от заданной |
| 15 | Габариты пресса, мм |  |
|  | - слева -направо | 2820 |
|  | - спереди -назад | 1745 |
|  | -высота | 4905 |
| 16 | Масса пресса,кг*2 | 14755 |
| 17 | Удельная масса, кг/кН*м*2 | 3,32 |
| 18 | Удельный расход энергии, кВт/кН*м2/мин | 0,04 |

*1Прессформу с нагревателями изготавливает потребитель

*2Без средств безопасности

# Text boxes

| № | Наименование параметров | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Род тока питающей сети | Переменный трехфазный* |
| 2 | Частота тока. Гц | 50* |
| 3 | Напряжение, В | 380* |
| 4 | Род тока электропривода пресса | Переменный трехфазный |
| 5 | Напряжение силовой цепи, В | Переменный, 380 |
| 6 | Режим работы электросхемы | Наладка, полуавтоматический, автоматический |
| 7 | Количество электродвигателей, шт | I |
|  | Мощность, кВт | 7.5 |
|  | Частота вращения, об/мин | 1500 |

2.2. Характеристика электрооборудования Таблица 2