1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установка нагревательная модели УН.01 предназначена для разогрева трубных заготовок из полиэтилена низкого давления.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика установки нагревательной приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметров | Величина |
| --- | --- |
| 1. Мощность блока нагревательного. кВт | 36 |
| 2. Количество блоков нагревательных, шт | 2 |
| 3. Мощность установки вентиляторов. кВт | 1,5 |
| 4. Количество вентиляторов, шт | 2 |
| 5. Мощность привода стеллажа. кВт | 0.09 |
| 6. Количество стеллажей, шт | 2 |
| 7. Диапазон температуры в камере печи. °С | 50...250 |
| 8. Рабочая температура, °С | 190± 10 |
| 9. Габаритные размеры рабочей камеры, мм |  |
| слева направо | 3760 |
| спереди назад | 1665 |
| высота | 1655 |
| 10. Габарит дверного проема, мм |  |
| слева направо | 800 |
| сверху вниз | 1200 |
| 11. Потребляемая мощность, кВт | 75,2 |
| 12. Габаритные размеры установки, мм |  |
| слева направо | 5100 |
| спереди назад | 2900 |
| высота | 2625 |
| 13. Масса (с электрошкафом), кг | 2925 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки установки нагревательной должен соответствовать таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| УН.01 | Установка нагревательная в сборе Электрошкаф в сборе Запасные части | 1 1 | Согласно спецификации на изделие |
|  | T3H-240B13/4S220 | 10 | Согласно ТЗ 323960228.013-2004 |
|  | При надлежн ости |  |  |
|  | Ключ к электрошкафу ОД 73-72-2 | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| УН.01.00.001 РЭ УН.01.00.001 РЭ1 УН.01.00.001 СБ | Установка нагревательная модель УН.01 Руководство по эксплуатации. Часть I. Руководство по эксплуатации. Часть П. Сборочный чертеж установки Паспорт на мотор-редуктор | 1 1 1 2 |  |